SUDDIVISIONE DPI  IN CATEGORIE

| DPI di 1^ categoria | DPI di 2^ categoria | DPI di 3^ categoria |
| --- | --- | --- |
| Prodotti di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Si presuppone che la persona che li usa abbia la possibilità di valutarne il livello di protezione contro i rischi minimi così come di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi. | Prodotti che non rientrano delle altre categorie. | Prodotti di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. |
| Danni fisici di lieve entità causati da: |  | Rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente causati da DPI di cat. 3^: |
| azioni lesive con effetti superficiali prodotti da strumenti meccanici. azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti detergenti. derivanti da contatti o da urti con oggetti caldi, che non espongano "ad una temperatura superiore ai 50°". ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professioanli. urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente. azioni lesive dei raggi solari. |  | apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici. apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea. i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti. I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione. i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50°. i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto. i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività, che espongano a tensioni elettriche pericolose, od utilizzati come isolanti per alte tensioni. |